## Slide 1
Milano, 3 Ottobre 2019
Relatore: Prof. Maurizio Quadrio
INCREASING THE PARALLEL EFFICIENCY OF A SOLVER FOR THE DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF TURBULENCE
Mirco Meazzo - 873477
Notes: Buongiorno ... sono ..
Durante la mia tesi mi sono occupato della stesura di un codice altamente parallelo
per la simulazione numerica diretta delle eq NS,
Scopo approfondire i fenomeni legati alla turbolenza

## Slide 2: The Direct Numerical Simulation
Mirco Meazzo - 873477
Solves the discretized PDEs
No turbulence models involved
  Requires extra-fine mesh to resolve all spatial scales
  Exceptional computational resources required
Industry
Academy
DNS
LES
RANS
Notes: Dal punto di vista numerico unico strumento affidabile,
Non adottare modelli ->
Costi computazionale molto elevato, dettati dalla necessità di risolvere tutte le scale spaziali, crescono al crescere del RE
Questo aspetto rende impossibile riprodurre flussi di interesse industriale poichè caratterizzati da elevato Re
pertanto, la DNS, è impiegata solo nell'ambito accademico.
Vantaggio principale DNS rispetto approccio sperimentale è la capacità di non perturbare il campo di moto
Ciò consente punto di vista interno al fenomeno, che rende possibile tarare modelli in modo molto preciso.

## Slide 3: High Performance Computing
Mirco Meazzo - 873477
The solution is rely in HPC, however, to achieve the theoretical performances we must design the solver using a parallel strategy
Courtesy of TOP500.org
Notes: sostenere gli elevati Costi computazioni si adottano soluzioni HPC,
richiede sviluppo solutori altamente parallelizzati
Figure testimoniano come crescita dimensioni simulazioni correlata crescita potenza supercalcolatori,
benchè relazione non proporzionale

## Slide 4: Distribuited Shared Memory
Mirco Meazzo - 873477
Our goal was to realize a massively parallel solver, starting from the original poor-parallelized implementation
MPI Technology
Starting point: "A low-cost parallel implementation of direct numerical simulation of wall turbulence", P. Luchini and M. Quadrio, JCP (2006)
Notes: Punto di partenza è stato codice a memoria distribuita
scarsa efficienza parallela
Al fine di aumentare efficienza
innanzitutto introdotto MPI:
Libreria che contiene un insieme di funzioni pensate per gestire la comunicazione tra processori appartenenti alla stessa rete, mantenuta e sviluppata dai maggiori players del mercato info e le università

## Slide 5: Distribuited Shared Memory
Mirco Meazzo - 873477
Pros:
Scales well with a large number of nodes
Greater availability of RAM
No need to replicate data
Use cheaper hardware
Drawbacks:
Message passing latency
Bandwidth limitations
Difficult troubleshooting
Notes: Adozione MPI richiede apposito metodo di programmazione al fine di non sprecare le risorse computazionali replicando inutilmente le operazioni su più di un processore.
Vantaggi di questo modello di programmazione sono
Principale possibilità di scalare elevato n nodi
elevato quantitativo di RAM
utilizzo di hardware standard rispetto a CUDA
Svantaggi: latenza messaggi, legata a larghezza banda disponibile e alla dimensione dei messaggi
difficoltà nell'individuare problemi in fase di testing

## Slide 6: Solver Features
Mirco Meazzo - 873477
Based on Fourier expansion series along homogenous directions
Compact finite differences along wall normal direction
Convolutions computed in physical space to reduce computational cost
Massively parallel thanks to MPI implementation
1D or 2D domain decomposition
Written partially in CPL and partially in C
MPI
fftMPI
Array Transpose
Communication
Notes: In questa slide ho riportato principali feature codice.
il solver è stato impiegato per eseguire una simulazione Channel flow ovvero flusso attraverso canale limitato da 2 pareti
1,2,caratterizzate da elevata precisione, costi paragonabili alle diff fin
infine ridurre costo computazionale 3,
In questa nuova versione del solutore abbiamo introdotto MPI e la possibilità di decomporre il dominio secondo una logica 2D
Al fine di adottare le nuove soluzioni è stato introdotto codice in C

## Slide 7: Domain Decomposition
Mirco Meazzo - 873477
Courtesy of P3DFFT.net
Notes: Questa slide riporta le possibili tipologie di decomposizione,
config 1D, consente ad ogni proc possedere localm num onda agevole Trasf Four
TUTTAVIA, penalizza risoluzione del sistema lineare la quale richiede conoscenza di tutte le coppie di valori in direzione y.
decomposizione 2D, -> consente maggiore scalabilità del codice,
sposta limite teorico scaling,
prodotto tra i 2 modi più piccoli
Tuttavia al fine eseguire trasformata Fourier 2D è stata necessaria l'adozione di un'opportuna strategia, basata su trasposizioni degli array, gestita attraverso fftMPI

## Slide 8: Scaling Performance (1/2)
Mirco Meazzo - 873477
128x128x128 Grid
256x256x512 Grid
Notes: Panoramica degli Speedup ottenuti dal codice (=t_single/t_p)
CPL, 1D+MPI , salto qualità 2D, incremento delle perf fattore 10
dx:
sensibilità dello speedup al n cores -> mancanza openMP x gestire efficiente elevato n thread locali, ciò comporta downgrade delle performance, poiché MPI è si in grado di gestire le comunicazioni interne al processore stesso, ma in modo poco efficiente.
Ulteriori test su architettura con meno cores ha evidenziato dei benefici, mentre impiegando N processori in modalità single-core lo scaling risulta essere molto vicino a quello teorico
Decomp 1D non presenta sensibilità al #CORES.

## Slide 9: Scaling Performance (2/2)
Mirco Meazzo - 873477
256x256x512 Grid
Speedup vs Mesh Size
Notes: Su suggerimento del Cineca -> adottato Intel compiler compilation,
suite offre possibilità di eseg Autovettorizzazione codice sopperire...
Performance raddoppiate
a dx:
Trend del picco dello speedup al variare del numero di modi della sim
Esibisce una crescita tipo NlogN, tipica delle implementazioni altamente parallelizzate che non adottano OpenMP.
Il numero ottimale di processi paralleli cresce al crescere delle dimensioni della simulazione
Hyperthreading poco efficace.

## Slide 10: Validation
Statistics
Mirco Meazzo - 873477
Where:
Viscous Sublayer
Buffer Region
Logarithmic Region
Notes: Validare solutore,
Fitting dati perfetto
Legge di parete: brevemente …
PROFILO MEDIO DI VELOCITA’
Il profilo medio di velocità risulta non influenzato dalla viscosità

## Slide 11: Increasing to =1000
Mirco Meazzo - 873477
40 GB of data per iteration
2 Billions of DOF
Notes: Aumento Re ->costi
Aumento Re => Aumento portata, variazione shear stress, con gli sforzi di Reynolds che tendono ad aumentare a discapito degli sforzi viscosi,
ampliamento della regione logaritmica
…Re2000
17miliardi di gdl, ½ TB per step

## Slide 12: A Better Look at the Log Region
Mirco Meazzo - 873477
: Ref. data from Moser and Lee, JFM(2015)
A well established indicator function
Notes: Abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla regione logaritmica.
Al fine di riconoscere l'andamento logaritmico ci siamo affidati alla indicator function
la quale presenta un plateau nel caso in cui il profilo medio di velocità esibisce un andamento logaritmico.
Potete osservare come effettivamente il plateau nel riquadro blu sia più esteso rispetto a quello del riquadro arancione.

## Slide 13: Fluctuations Behaviour at High Re (1/2)
Mirco Meazzo - 873477
How does the high Re condition modify our fluctuations profiles?
Townsend’s attached eddy hypothesis:
Logarithmic region
Self-similar eddies
Velocity field influenced up to wall
Eddy size scales with wall distance
Notes: Secondo la teoria più accreditata all'interno della regione logaritmica, in presenza di un'elevato numero di Re si sviluppano
strutture vorticose, con dimensioni funzione dist parete, che si estendono sino alla parete stessa, modificando campo di velocità
Questa è l'ipotesi di attached eddies formulata da Townsend.
Secondo questa teoria le fluttuazioni dovrebbero esibire 4 andamenti caratteristici
Nostra simulazione identifica questi andamenti

## Slide 14: Fluctuations Behaviour at High Re (2/2)
Mirco Meazzo - 873477
Spanwise fluctations term exhibit logaritmic behaviour
Streamwise fluctuations term is close to develop a logarithmic behaviour
Higher Re needed
Notes: Al fine di identificare andamenti logaritmici abbiamo impiegato delle indicator function simili alla precedente, le quali hanno identificato
nelle Fluttuazioni trasversali andamento logaritmico
mentre le Fluttuazioni longitudinali sono vicine a presentare andamento logaritmico
recenti studi hanno provato che aumentando il numero di Re anche quest'ultima fluttuazione esibisce un comportamento logaritmico.

## Slide 15: Towards Future
Mirco Meazzo - 873477
AEM provides powerful and accurate framework for predictions of the scaling behaviors for various turbulence statistics.
Improvements are focused to extend the theory to a greater range of scales
Exascale supercomputer will not be available before 2023, assuming a constant rate of grown for hardware technologies
Ultimate Turbulence
Threshold is =10000
1-year simulation on Exascale supercomputer
Notes: Al giorno d’oggi teoria attached eddies risulta essere molto affermata,
Capacità di prevedere correttamente l'andamento di diverse statistiche, tra cui i comportamenti dei MOMENTI SECONDO ORD.
Tuttavia essa è LIMITATA a flussi ad elevati numeri di Re ed è in grado di descrivere SOLO fenomeni nella Zona LOGaritmica, pertanto gli sforzi sono indirizzati ad ampliare il range di scale coinvolte nella teoria.
PER DARE UN'IDEA DI DOVE SIAMO: La nostra conoscenza della turbolenza è ancora limitata. Al momento la sim + grande Re_t 5200; secondo stima accreditata Re_t 10'000 rappresenterebbe l'ultima DNS necessaria, SEPARAZIONE Scale. Richiederebbe 1 anno simulazione su supercom Exascala.
Non esiste al momento stimata la realizzazione 2023 crescita ritmo cost. Summit , possibile alternativa computer quantistici

## Slide 16: Conclusions
OpenMP implementation is recommended to increase the efficiency of the solver over present and future clusters families processors
Mirco Meazzo - 873477
Today’s market trend has moved from «Raise Clock Frequency» towards «Raise the cores number»
Possibility to handle very large simulations
Good scalability reached
Notes: Abbiamo creato un solutore in grado di gestire grosse simulazioni
e abbiamo raggiunto una buona scalabilità
tuttavia la tendenza odierna del mercato si è spostata
ridurre impatto ambientale

## Slide 17: Titolo presentazione sottotitolo
Milano, XX mese 20XX
Thanks for the attention
… And these unforgettable years!